|  | Dato: 30. september 2008 Versjon dette dokument: 0.8 Versjon av kontroll.exe: 10.0a2 |
| --- | --- |

NVB - Kontrollmotor

kontroll.exe

- Teknisk brukerdokumentasjon -

Spørsmål og kommentarer rettes til nvb-drift@samordnaopptak.no eller Samordna opptak (SO) på 22841800 (sentralbord). Se også www.samordnaopptak.no/nvb/kl for nyeste versjon av dokumentet, andre dokumenter, kontroll.exe, Grep-data (arbeidskopi), skoleregister, innlogging for innsending av vitnemål/kompetansebevis og andre ting.

| Til de som jobber med NVB hos SO og USIT, se under. Send epost hit for ønsker om påmelding/avmelding for epostlistene. | nvb-drift@samordnaopptak.no |
| --- | --- |
| Til utviklere av vitnemålsystemer i fylker/skoler, brukerrepresentanter og til en/to i UDIR | nvb-base@samordnaopptak.no |
| Til fylkesbrukere av vitnemålsystemer, alle fylker | nvb-fylke@samordnaopptak.no |
| Til brukere på private videregående skoler | nvb-privat@samordnaopptak.no |

Jobber med NVB hos SO og USIT, og mottar e-post til alle nevnte nvb-lister nevn her:

| Geir Andersen | Samordna opptak | g.s.andersen@samordnaopptak.no |
| --- | --- | --- |
| Pål Kalvsjøhagen | Samordna opptak | pal.kalvsjohagen@samordnaopptak.no |
| Einar Løvdal | UiO-USIT-SUAF-SO | e.s.lovdal@usit.uio.no |
| Gunn Fossdal | UiO-USIT-SUAF-SO | gunn.fossdal@usit.uio.no |
| Hans C. Alsos | UiO-USIT-SUAF-SO | h.c.alsos@usit.uio.no |
| Kjetil Skotheim | UiO-USIT-SUAF-SO | kjetil.skotheim@usit.uio.no |

1	Formål med dokumentet	3

2	Endringer	3

2.1	Endringer fra 0.7 til 0.8	3

2.2	Endringer fra 0.6 til 0.7	3

2.3	Endringer fra 0.5 til 0.6	4

2.4	Endringer fra 0.1 til 0.5	4

3	De vesentligste endringer her siden Reform-94	4

4	Hvordan kjøre kontroll.exe	5

4.1	Kjøreopsjoner	5

4.2	Kjøreeksempler m/forklaring	7

4.3	Loggenivå	8

5	Filformat	9

5.1	Skilletegn	9

5.2	Linjetypene i inputfilen	9

5.3	Linjetypene i resultatfilen	10

5.4	Feltformat	10

5.5	Feltbredde	10

5.6	Linjeskift	11

5.7	Skilletegnet i dataene	11

5.8	Linjeskift i dataene	11

5.9	XML	11

5.10	Tegnsett	11

5.11	Split i PL/SQL i Oracle	11

6	Feltene i inputfilen	12

6.1	Startlinjer ¤A	12

6.2	Skoleinfolinjer ¤S	13

6.3	Vgdok-linjer ¤V	14

6.4	Vgdokpromr-linjer ¤P	16

6.5	Vgdokfag-linjer ¤F	17

6.6	Vgdokmerknad-linjer ¤M	18

6.7	Vgdokannullering-linjer ¤D	19

7	Feltene i resultatfilen	19

7.1	Resultatfiltopplinjen ¤R	20

7.2	Kontrollresultat-linjer ¤K	21

7.3	Feilmeldings-/meldingslinjer ¤E (error)	21

7.4	Logglinjer ¤L	23

8	Vedlegg, zip-fil	23

9	Organisasjonsnummer, kontrollsiffer	23

9.1	Gyldige orgnr	24

9.2	Kontrollsiffer	24

9.3	Orgnr for utenlandske skoler	24

10	Versjonsnummer for kontroll.exe	24

11	Operativsystem / teknisk info	25

# Formål med dokumentet

Å beskrive filformat for input og output for NVBs kontrollmotor, også kalt kontroll.exe, og hvordan denne kjøres.

Dokumentet bygger delvis på www.samordnaopptak.no/nvb/SO-vmkontroll-7.2-2003.doc  fra 2003 som beskriver forrige kontroll.exe, men har vesentlige endringer og det er ikke gjort noe forsøk på å lage en lang detaljert endringsliste. Det burde likevel være mulig å ta utgangspunkt i de eksisterende programmoduler som bruker kontroll.exe og endre disse i stedet for å starte på nytt.

Samme filformatet vil også brukes for innsending av R94-vitnemål og KL-dokumenter (vitnemål og kompetansebevis).

Viktigste kapitler:

- Kommandolinjeopsjoner for hvordan kontroll.exe kjøres. Se kapittel 4 side 5

- Filformatet for inputfilen, kapittel 5 (side 9) og kapittel 6 (side 12)

- Filformat for outputfilene, kapittel 5 (side 9) og kapittel 7 (side 19).

# Endringer

Endringer av dette dokumentet.

| Dokumentversjon | Dato |  |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 30. sep. 2008 | Epostet til nvb-base-listen iforb. med kontroll_kl.exe for filformatsjekk |
| 0.7 | 26. sep. 2008 | Epostet til nvb-base-listen iforb. med kontroll_kl.exe for filformatsjekk |
| 0.6 | 19. sep. 2008 | Epostet til nvb-base-listen, resultatet av møtet 19. september |
| 0.5 | 18. sep. 2008 | Epostet til nvb-base, diskusjonsgrunnlag og gjennomgått på møtet 19. sep |
| 0.1 | 9. sep. 2008 | Epostet til nvb-base |

## Endringer fra 0.7 til 0.8

- Rettet: I kap. ”4.1 Kjøreopsjoner” står det nå at inputfilene må ligge bakerst. Side 5.

- Rettet: To felt hadde kode F3. F3-F7 er nå endret til F4-F8. Side 17.

## Endringer fra 0.6 til 0.7

- Flere begreper i kap 3 ”De vesentligste endringer her siden Reform-94”. Side 4.

- Plassavholdere for [parameterfelt] skrives nå med […] ikke <…> siden sistnevnte kan sammenblandes med html-tagger.

- Ikke lenger krav om ledende nuller i S7-Fylkesnr og S8-Kommunetall. Side 13.

- Rettet format fra N9 til A18 på M1-Vgdoknr (side 18) og D1-Vgdoknr (side 19).

- Meldinger (¤E-linjer) med blank E2-Kontrollnr legges øverst i resultatfilen (under ¤R) og ikke under hver sin ¤K siden de ikke har noen ¤K / kontrollnr. Rettet dette i øverste avsnitt i kap 7 ”Feltene i resultatfilen” side 19.

- Øket antall parameterfelter fra 4 til 10 i ¤E. F.o.m. E11 Side 23.

## Endringer fra 0.5 til 0.6

- Ny førsteside

- Diverse skrivefeil

- Nytt avsnitt ”4.3 Loggenivå” (kopiert fra det gamle 2003-dokumentet). Side 8.

- Fjernet krav om bare en ¤A med samme orgnr. Samme for ¤S.

- Presisering på A9. Side 12.

- S5-Orgnavn: Ikke lenger obligatorisk. Side 13.

- V6-Avgangsår: Presisering. Side 14.

- V12-Rektornavn: Kan også være annen ansvarlig person når det ikke er snakk om utstederskole. Side 15.

- V18-Gsk_ok. Presiseringer. Side 15.

- Fjernet V19-Privatistkode (blank/P). Aldri noe sendt her i R94.

- V20-Omfang_uketimer og V21-Omfang_aarstimer sammenslått til V20-Omfang. Tilsvarende gjelder F7 og F8. Side 15 og 17.

- V22-Orden og V23-Adferd: Åtte lovlige feltverdier og presisering av når de to feltene er obligatoriske. Side 16.

- V24-Vedlegg_finnes døpt om til V24-Antall_vedlegg. Side 16.

- P6-Fravaer_dager og P7-Fravaer_timer: Presiseringer. Side 16.

- F2-Fagkode. Presisering av at en fagkode aldri står mer enn en gang på samme dokument. Side 17.

- F4-Karakter_standpunk, F5-Karakter_eksamen, F6-Eksamensform, F7-Omfang, F9-Terminkode, F12-Fagstatuskode, F16-Fordypningsfag og F17-Fagnavn: Presiseringer: Side 17.

- M7-Sidekode. Het tidligere M6-Sidekode, men M6 var opptatt. Nåværende M8-M10 er også forskøvet. Side 18.

- M7-Sidekode. Presisering om at KL-dokumenter alltid har F her. Side 18.

- M9-Linjenr og M10-Merknadstekst er nye felter i ¤F. Brukes kun for R94. Side 19.

- Mer om orgnr, nytt avsnitt ”9.3-Orgnr for utenlandske skoler” side 24.

## Endringer fra 0.1 til 0.5

- Beskrivelse av resultatfilen (outputfilen). Side 19.

- Kapittel ”4.1 Kjøreopsjoner” om kommandolinjevalg ved kjøring av kontroll.exe. Side 5.

- Kapittel ”4.2 Kjøreeksempler m/forklaring”, kommandolinjeeksempler. Side 7.

- Oppdatert de to oversiktstabellene i kap. 5.2 og 5.3. Side 9.

- Rettet feilen med F7-Omfang_uketimer og F8-Omfang_aarstimer manglet feltkoder F7 og F8. Andre Fxx-feltkoder f.o.m. F9 er endret. Side 17.

- Fjernet ø og å i feltnavn. D5 side 19 og R7 side 20.

- Nytt kapittel ”11. Operativsystem”. Side 25.

# De vesentligste endringer her siden Reform-94

De vesentligste endringer siden www.samordnaopptak.no/nvb/SO-vmkontroll-7.2-2003.doc

Endring i filformatene

Både input- og outputfilene har nå et feltskilletegn ¤ i stedet for et fast antall tegn (fast bredde) på hvert felt. Mer i ”5.1 Skilletegn” side 9..

Meldinger fra kontroll.exe

Alle meldinger fra kontroll.exe har som før et løpenr og en tekst. Nå har de i tillegg en meldingskode, en alvorlighetgrad, en tekst og valgfritt en eller flere parametre. Meldingskodene består av fem tegn som alltid starter på bokstavene KM og avsluttes med en tre-sifret tall (se side 22). Mer om meldingene i kap 7.3 side 21.

Begrepsendringer i NVB

Kunnskapsløftet bringer en del nye begreper, her er noen av dem. .

| Før | Nå |  |
| --- | --- | --- |
| Vitnemål | Vgdok | NVB tok tidligere i mot kun vitnemål, men skal nå også motta kompetansebevis. Vgdok (eller dokumentasjon fra videregående opplæring) omfatter både vitnemål, kompetansebevis og ev andre dokumenttyper fra videregående opplæring som NVB skal motta. |
| Vmnr | Vgdoknr | Identifikatoren på dokumentene |
| Kurs | Programområde |  |
| Kurskode | Promrkode | Normalt tre programområdekoder på et vitnemål |
| Studieretning | Utdanningsprogram |  |
| Grunnkurs, VK1, VK2 | VG1, VG2, VG3 |  |
| Felles allmenne fag | Fellesfag (FF) |  |
| Studieretningsfag | Felles programfag (FPF) |  |
|  | Valgfrie programfag |  |
|  | Prosjekt til fordypning (yrkesfaglig) |  |
| Allmennfag | Studiespesialisering |  |
| Omfang | Omfang | Samme begrep, men angis i årstimer i KL. Omregning: Multiplisere med ca 28. |

# Hvordan kjøre kontroll.exe

## Kjøreopsjoner

kontroll.exe [-h] [-o resultatfil] [-H] [-u] [-x] [-v] [-l n]

[-d vgdoknr[,vgdoknr…]] [-k kravkode] [-S | -s ] [-a] [-p] <inputfil(er)>

[….] angir at en opsjon er valgfri.

<…> angir at det ikke er valgfritt

Inputfilene må stå til slutt, ellers spiller ikke rekkefølgen på opsjoner noen rolle.

| -h | Skriver en kort hjelpetekst på skjermen. Hovedsakelig denne oversikten over kjøreopsjoner. Ved bruk av -h ignoreres andre opsjoner. Kjøring av kontroll.exe uten noe bak gir også samme output. Ingen filer endres ved -h. |
| --- | --- |
| -o fil | Angir navnet på resultatfilen. Dersom -o fil mangler skrives resultatet til resultat.txt |
| -H | Angir at det skal lages en resultatrapport på html som kan åpnes i brukerens webleser. Filnavnet til html-filen blir det som angis med -o pluss .html i tillegg bakerst. Uten -o blir filnavnet resultat.txt.html. Html-rapporten er en mer menneskelesbar rapportfil, mens resultatfilen er ment å skulle leses inn av et program. Html-rapporten og resultatfilen har også litt forskjellig informasjon. |
| -u | Angir at kontrollene skal kjøres uten kontroll av karakterføringen. Nyttig for å kontrollere fagsammensetningen til en elev før han/hun foretar valg av fag og lignende. |
| -x | Normalt kjøres ikke fagkontrollene dersom det finnes meldinger av type FEIL i filkontrollene på et vitnemål. Med -x kjøres de likevel. |
| -v | Skriver flere varsler fra filkontrollen, kanskje nyttig under testing av kontroll.exe for systemleverandørene, men de ekstra meldingene antas å være i overkant av hva sluttbrukerne bør se i .html-filen. |
| -l n | Liten L. Setter loggenivået til n som er et tall fra 0-11. Jo høyere tall jo flere ¤L-linjer i resultatfilen / datafilen. Dersom -l n ikke angis brukes nivå 4. Mer om loggenivåene i kap. 4.3 side 8. |
| -d vgdoknr | Angir hvilke(t) dokument i inputfilen(e) som skal kjøres. Dette kan være en kommaseparert liste av flere. Når -d mangler kjøres kontroller på alle dokumenter i inputfilen(e) |
| -k kravkode | Hvilket krav man kjører fagkontrollene mot. Normalt brukes ikke -k, og da avgjøres hvilke kontroller som kjøres for hvert dokument vha P2-Promrkode feltene i ¤P-linjene (normalt: programområdekodene for vg1, vg2 og vg3) og dessuten også av om -u er angitt eller ikke. |
| -S | Stor S. Send inputfilen(e) og kjøreopsjonene til en sentral server hos Samordna opptak og kjør kontrollene der. Resultatfilen(e) returneres tilbake derfra og lagres som vanlig til resultat.txt(.html) eller det som er angitt med -o. Kjøring med -S utgjør normalt ingen forskjell på resultatet, men serveren hos Samordna opptak vil alltid kjøre mot aller nyeste versjonen av kontroll.exe, de nyeste data fra Grep og nyeste NVB skoleregister. Inntil det foreligger en sikker krytering av nettkommunikasjonen vil personinformasjonen anonymiseres før sending og settes på plass igjen i de returnerte resultatfilen(e) som skrive til disk lokalt. Feltene som anonymiseres er bl.a. V1, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V22, V23 og V26. Problemet med forsinket utpløying av nye kontroll.exe-versjon kan forhåpentligvis løses ved å bruke -S. |
| -s | Liten s. Hver versjon av kontroll.exe har en ”best før”-dato. Denne datoen settes kanskje et halvt år frem i tid og innen da er det meningen av det skal finnes en nyere versjon. Når man kjører med for gammel versjon dukker en rød varselmelding opp i resultatrapporten. Ved å bruke –s hentes brukes ikke ”best før”-datoen, men kontroll.exe henter i stedet info om nyeste versjon fra www.samordnaopptak.no/nvb/versjon og gir et varsel dersom kontroll.exe er for gammel. Dette skjer også ved –S (stor s) så både –s og –S samtidig er feil. |
| -a | Anonymiserer .html-filen. Hvis den skal brukes i dokumentasjon eller lignende. Samme anonymisering som ved bruk av –S. |
| -p | Parametriser resultatfilen. Om ¤E-meldingene i resultatfilen skal inneholde [felt] eller ikke. Mer på side 22. |

## Kjøreeksempler m/forklaring

- kontroll

- kontroll.exe

- kontroll -h

- kontroll 20080910-a.nvb 20080910-b.nvb 20080910-c.nvb

- kontroll 20080910-a.nvb 20080910-b.nvb 20080910-c.nvb -u

- kontroll 20080910-a.nvb 20080910-b.nvb 20080910-c.nvb -u -x

- kontroll 20080910-a.nvb 20080910-b.nvb 20080910-c.nvb -o test.txt

- kontroll 20080910-a.nvb 20080910-b.nvb 20080910-c.nvb -o test.txt -H

- kontroll 20080911.nvb -o test.txt -H -l 5

- kontroll 20080911.nvb -s

- kontroll 20080911.nvb -S

- kontroll 20080911.nvb -d K97995898620080001 -k GSK

- kontroll 20080911.nvb -d K97995898620080001,K97995898620080002,V97995898620080003

Forklaring:

- Viser en hjelpetekst på skjermen og avslutter. Ingen filer skrives.

- Som 1

- Som 1

- Leser inn filene som er angitt, kontrollerer dem, filkontroller og fagkontroller der filkontrollen ikke feiler, fagkontroller kontrolleres mot kravet som er angitt av programområdekombinasjonen (løpet) og skriver resultatet til resultat.txt med default loggenivå 4.

- Samme som 4, men kjører fagkontrollene uten karakterføring. Dvs mot en forenklet utgave av kravkodene som ellers ville blitt brukt.

- Samme som 5, men kjører fagkontrollene selv om en eller flere filkontroller ga meldinger av	 typen FEIL.

- Som 4, men resultatet skrives til filen test.txt i stedet for defaultnavnet resultat.txt

- Som 7, men det skrives i tillegg en resultatrapport til test.txt.html

- Skriver resultatet til test.txt, rapport til test.txt.html og bruker loggenivå 5. Altså mer output på ¤L-linjene i test.txt enn vanlig.

- Kjører som vanlig, men sjekker i tillegg over nettet mot www.samordnaopptak.no/nvb/versjon om man bruker siste versjon av kontroll.exe og gir et varsel i en ¤L-linje og html-rapporten hvis ikke.

- Sender inputfilen på anonymisert form til www.samordnaopptak.no/... for kontroll mot nyeste Grep-data og kontroll-versjon. Resultatfilen(e) returneres og skrives på lokal disk med de filnavn man forventer.

- Angir at man kontrollerer kun det ene dokumentet og fagkontrollene kjøres mot kravkoden GSK.

- Angir at man kontrollerer tre av dokumentene i inputfilen. To kompetansebevis og ett vitnemål.

## Loggenivå

Loggnivået sier hvor mye kontroll.exe skal skrive til resultatfilen (hvor "pratsomme" kontrollene skal være). Med nivå 11 skrives svært mye. Nivå 7 og høyere er bare nyttig i utvikling av kontroll.exe, normal bruk er nivå 4 eller 5. Default er nivå 4 dersom kjøreopsjon –l mangler.

Ved henvendelse til SO for brukerstøtte er det mest hensiktsmessig med loggnivå 5, siden dette er det laveste nivået som viser hvilke vitnemålsfag som kontroll.exe kjører kontrollen mot.

For forklaringen til loggnivåene under gjelder at logger for alle nivåer inneholder all informasjon for logger på lavere nivåer, samt det nye elementet.

| Nivå | Hva mer logges i forhold til forrige nivå |
| --- | --- |
| 0 | Logger ikke noe. Ingen ¤L-linjer på datafilen/resultatfilen. |
| 1 | Logger bare systemfeil. |
| 2 | Logger alle USANN-meldinger frem til og med den meldingen som evt. viser hvorfor kontrollen avbrytes og vitnemålet forkastes. Dette vil normalt være meldinger om FEIL, men kan også være VARSLER. Eks: ”Mangler felles allmenne fag”. Grupperer meldingene for hvert vitnemålsnummer. Se kravmeldingtabell i http://www.samordnaopptak.no/nvb/vmkrav.input.txt.html for fullstendig oversikt over USANN-meldinger. |
| 3 | Logger også alle SANN-meldinger frem til og med den meldingen som evt. viser hvorfor vitnemålet forkastes. Eks: ”Krav til omfang for studieretningsfag oppfylt”. Skriver også hovedoverskrifter for kontrollene, eks: ”KONTROLL AV FELLES ALLMENNE FAG”. Se kravmeldingstabell i http://www.samordnaopptak.no/nvb/vmkrav.input.txt.html for fullstendig oversikt over SANN-meldinger. |
| 4 | Logger hvilke fag som er "oppbrukt", altså hvilke fagkoder som har gått med til å tilfredsstille kravene under de ulike hovedkontrollene. Og gir FAGLOGG-meldinger, se http://www.samordnaopptak.no/nvb/vmkrav.input.txt.html for en fullstendig oversikt over slike. |
| 5 | Gir i tillegg en sluttrapport som viser vitnemålsmerknader, alle fag som er brukt i kontrollene, fag på vitnemålet som ikke ble brukt for å tilfredsstille kontroller, og totalomfang, antall karakterer, sum karakterer og karaktersnitt. Standardnivå for logger i den sentrale NVB-basen. |
| 6 | Lager en sluttrapport for hver hovedkontroll. |
| 7 | Logger hver enkelt kravuttrykkrad i det man starter kontroll av den. Se http://www.samordnaopptak.no/nvb/vmkrav.input.txt.html for en fullstendig oversikt over alle kravuttrykkrader. |
| 8 | Logger operander med resultat som gir SANN, se http://www.samordnaopptak.no/nvb/vmkrav.input.txt.html for fullstendig oversikt over operander (gitt ved kravuttrykknr) og kjøring av ikke_oppbrukt(). ?????? |
| 9 | Logger alle operander uansett resultat. |
| 10 | Viser også hvilke kravuttrykk som skippes, fordi resultatet allerede er gitt ved kontroll av andre kravuttrykk |
| 11- | F.o.m. 11: udefinert/udokumentert |

# Filformat

Filformatet er linjeinndelt som før.

To første tegn på hver linje angir hvilken tabell linjens data gjelder (også som før).

## Skilletegn

Både input- og outputfiler har nå fast feltskilletegn ¤ i stedet for fast bredde.

Dette ”soltegnet” er lite brukt og lett tilgjengelig på de fleste norske tastaturer: shift-4.

I tillegg til å skille hvert felt skal ¤ stå først på hver linje (unntak på side 11), men ikke sist.

Et skilletegn i stedet for fast bredde som i det gamle formatet gjør oss bedre rustet mot plutselig lengre koder fra Grep og når behov for lengre tekstfelt oppstår. Programmering for skriving og lesing av slike filer er muligens også enklere i flere språk. Inkl SQL når det gjelder skriving.

Om man foretrekker fast feltbredde i inputfilen til kontroll.exe, er det fortsatt mulig, så lenge hvert felt starter med ¤

I noen programmeringsspråk kan et fast bredde-format være enklere å lese fordi man kan bruke substr() for å dele opp strenger. Ikke alle språk har split() (eller lignende) for å splitte opp en streng, men dette kan lett lages. Kontroll.exe har likevel en egen opsjon for å skrive resultatfilen på en form som kan leses med substr. Se kap. 5.11 side 11 for hvordan split()-funksjonen kan lages i Oracle.

## Linjetypene i inputfilen

To første tegn på hver linje angir hvilken tabell linjens data gjelder (også som før).

| Linjestart | Primærnøkkel | Tabell, hva | Linjestart, gammel | Se side |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¤A | - | Startlinjen for hver skole/orgnr, kan være flere ¤A i en fil. | $A | s. 12 |
| ¤S | Orgnr | Frivillige tilleggsopplysninger til ¤A om denne skolen / dette orgnummeret. Feltene står på side 13. | $S | s. 13 |
| ¤V | Vgdoknr | Vgdok-linje, dokumenthodet, vitnemålshodet. Feltene står på side 14. | $V | s. 14 |
| ¤P | Vgdoknr, Promrkode | Vgdokpromr-linje, en linje for hvert programområde på dokumentet. | Ingen | s. 16 |
| ¤F | Vgdoknr, Fagkode | Vgdokfag-linje, en linje for hvert fag på dokumentet | $F | s. 17 |
| ¤M | Vgdoknr, Merknadnr | Vgdokmerknader, en for hver vitnemålsmerknad eller kompetansebevismerknad. Se side 18. | $M | s. 18 |
| ¤D | Vgdoknr | Vgdokannullering-linje | $D | s. 19 |

## Linjetypene i resultatfilen

To første tegn på hver linje angir hvilken tabell linjens data gjelder (også som før).

| Linjestart | Primærnøkkel | Tabell, hva | Linjestart, gammel | Se side |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¤R | - | Startlinjen, kun en pr fil, første linje | $A | s. 20 |
| ¤K | Kontrollnr | Kontrollresultat | $K | s. 21 |
| ¤E | Meldingsnr | Meldingslinje (info-, tips-, varsel- eller feilmelding) | $E | s. 21 |
| ¤L | Kontrollnr, Linjenr | Logg-linje | $L | s. 23 |

## Feltformat

I kap x brukes følgende koding for å beskrive feltene:

| N | Heltall uten grense for maks antall sifre. Kan være 0, men ikke negativt. |
| --- | --- |
| Nx | Heltall med maksimalt x sifre. Kan være 0, men ikke negativt. |
| N0x | Heltall med x sifre der ledende nuller brukes. F.eks. er postnr typisk N04 for å ikke miste nullen foran på postnumre i Oslo. |
| Nx.y | Desimaltall. Den maksimale feltbredden er x tegn, inkl punktumet, og feltet kan ha opptil y desimaler. Eksempel: Et N7.5-felt kan inneholde 3.14159, men ikke 36.46195 eller 3.141592. |
| A | Alfanumerisk felt. Se avsnitt 5.7 og 5.8 for behandling av spesialtegn. |
| Ax | Alfanumerisk, maksimalt x tegn. |
| D8 | Datofelt på formen ÅÅÅÅMMDD der ÅÅÅÅ er årstall på fire sifre, MM er måned med to sifre 01-12 og DD er dato med to sifre 01-31. Eksempel: 8. mai 1945 skrives 19450508. Oracle-eksempel: select to_char(datefelt,’YYYYMMDD’) ... |
| K6 | Klokkeslett på formen TTMMSS der timen TT er to sifre 00-23, minutt MM er to sifre 00-59 og sekundsangivelsen SS er to sifre 00-59. Eksempel: fem over åtte på kvelden skrives 200500. Oracle-eksempel: select to_char(datefelt,’HH24MISS’) ... |
| T14 | D8 og K6 sammenslått i ett tidspunkt-felt. |

## Feltbredde

Selv om filformatet nå bruker skilletegn ¤ og ikke fast bredde, er det likevel hensiktsmessig å ha en maks feltlengde på en del felter. Bl.a. fordi feltene ender opp i skjermtabeller som ikke nødvendigvis har uendelig plass.

Inputdata som overskrider feltbredden angitt her vil medføre en varselmelding (¤E) fra kontroll.exe og feltene vil avkuttes internt i kontrollmotoren / før import til NVB. Varselmelding betyr at kjøringen ikke avbrytes pga for lange felt.

## Linjeskift

Linjeskift er binært byte 10 (hex-A) eller byte 13 (hex-D) eller flere påfølgende tegn av en eller begge av disse. Dette for at kontroll.exe skal tåle normal output uansett om filen kommer fra Windows, Mac, Linux eller SQLplus el.l. i Oracle. Kontroll.exe hopper over tomme linjer. Inkl. de med en eller flere mellomrom eller tab-tegn.

## Skilletegnet i dataene

Selv om skilletegnet ¤ er sjelden brukt er det likevel mulig at sluttbrukere skriver det inn i fritekstfelter. Et felt som inneholder ¤  i selve teksten omhylles med { og } som første og siste tegn i feltet for å beskytte skilletegnet. Dersom { eller } står inne i et felt behandles de som vanlige tegn. For å slippe å ta hensyn til dette kan man godt bare avgjøre at brukerinput aldri har behov for tegnet  ¤ og automatisk erstatte det med f.eks. * når man lager fil til kontroll.exe, f.eks. vha funksjonen: replace(felt,’¤’,’*’) i Oracle.

Kontroll.exe vil ”trimme” feltverdiene for mellomrom og tab-tegn i starten eller slutten av feltet og det anbefales ta det samme skjer for innlesing av resultatfilen.

## Linjeskift i dataene

For felter som inneholder linjeskift i selve dataene er det to alternativer:

- Feltet omhylles med { og } som første og siste tegn i feltet. Da vil det finnes linjer i filen som ikke starter med ¤.

- Linjeskift angis med de to tegnene \n

Alternativ 2 anbefales og kan ordnes f.eks. slik i Oracle:

select replace(felt,chr(10),’\n’) ...

…eller:

select replace(replace(felt,chr(10),’\n’),chr(13),’\n’) …

## XML

Mulighet for input- og outputfiler på XML kommer kanskje senere, men vil da komme i tillegg til det skisserte formatet her. Ikke i steden for.

## Tegnsett

Kontroll.exe foretrekker Latin1, også kallt ISO-8859-1. Dette er det vanlige gode gamle formatet i Windows. Det blir mer av UTF8. Kontroll.exe vil lese og skrive UTF8-filer med opsjonen –U i en senere versjon.

## Split i PL/SQL i Oracle

function split (s1 in varchar2, s2 in varchar2, nr number) return varchar2

is s varchar2(4000) := s1 || s2 || s1;

begin return substr(s,instr(s,s1,1,nr)+1,instr(s,s1,1,nr+1)-instr(s,s1,1,nr)-1); end;

Eksempler:

- select split(‘¤’,’¤F¤abc¤xyx’,1) from dual;

- select split(‘¤’,’¤F¤abc¤xyx’,2) from dual;

- select split(‘¤’,’¤F¤abc¤xyx’,3) from dual;

- select split(‘¤’,’¤F¤abc¤xyx’,4) from dual;

- select split(‘¤’,’¤F¤abc¤def¤xyx’,5) from dual;

Svar:

- Ingenting. Tom streng. Fordi ingenting står foran første ¤.

- F

- abc

- xyz

- ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error

# Feltene i inputfilen

Feltnavnene her angir hva feltene heter i NVBs database.

Hva de heter hos systemleverandørene er deres valg.

Primærnøkkel er angitt med understreket feltnavn i tabellene under.

## Startlinjer ¤A

I hver fil skal det være en ¤A for hvert orgnr i ¤V- og ¤D-linjene. Det skal altså ikke forekomme orgnr i ¤V og ¤D uten en ¤A.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | Linjetype | J | A2 | ¤A | Alltid ¤A |
| A1 | Orgnr | J | N9 | 979958986 | Organisasjonsnr. Skal finnes i nasjonalt skoleregister. SO (og andre) kan gjøre et nytt forsøk på å innarbeide NSR i NVB. Orgnr skal stå i Foretaksregisteret (på www.brreg.no ) |
| A2 | Skolenr | J | N05 | 01020 | Skolens VIGO-nummer. De to første sifrene er fylkesnr for fylkeskommunale skoler og 00 for privatskoler. NB: Skolens VIGO-nummer må ikke forveksles med RVO-nr og andre femsifrede skolenummer som har eksistert. |
| A3 | Antall_vgdok | J | N | 123 | Antall ¤V i denne filen med samme orgnr som A1. |
| A4 | Antall_vgdokann | J | N | 0 | Antall ¤D i denne filen med samme orgnr som A1. |
| A5 | Antall_vgdokfag | J | N | 2345 | Antall ¤F i denne filen som som tilhører ¤V med samme orgnr som A1. |
| A6 | Antall_vgdokpromr | J | N | 345 | Antall ¤P i denne filen som tilhører ¤V med samme orgnr som A1. |
| A7 | Antall_vgdokmerknad | J | N | 12 | Antall ¤M i denne filen som tilhører ¤V med samme orgnr som A1. |
| A8 | Systemnavn | J | A | TPSYS | Navnet på systemet som har laget filen |
| A9 | Systemversjon | J | A | 5.0.1 | Versjonsnummer som lar seg sammenligne med tidligere versjonsnumre slik at man ved alfanumerisk sortering kan avgjøre og varsle brukere som har en lavere versjon enn andre. |
| A10 | Tid_fil_laget | J | T14 | 20080907155400 | Tidspunkt for når filen ble laget. Norsk tid. |

## Skoleinfolinjer ¤S

Hver ¤A kan ha en frivillig ¤S-linje med skoleinformasjon. Målet er at informasjonen skal innarbeides i NVBs skoleregister. Informasjonen hentes fra det skoleadministrative systemet som antas å ha denne informasjonen inne. ¤S er en støtte for SOs vedlikehold av lokalt skoleregister (så lenge et nasjonalt skoleregister ikke er innarbeidet i kontrollmotoren).

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Linjetype | J | A2 | ¤S | Alltid ¤S |
| S1 | Orgnr | J | N9 | 979958986 | Organisasjonsnr. Skal finnes i NVBs skoleregister og i Foretaksregisteret (på www.brreg.no ) |
| S2 | Orgnr_gml |  | N9 |  | Tidligere orgnr. Feltet brukes ikke av programmer, men kan være til hjelp for å nøste opp i endringer av navn og nr i NVB. |
| S3 | Skolenr | J | N05 | 00123 | Skolens VIGO-nummer. Se A2 side 12. |
| S4 | Skolenr_gml |  | N05 |  | Tidligere VIGO-skolenr. |
| S5 | Orgnavn |  | A |  | Organisasjonens navn slik det er i Enhetsregisteret (www.brreg.no). Ofte eierens / bedriftens navn som normalt = S6, men kan være noe annet for privatskoler. |
| S6 | Skolenavn | J | A | Ås videregående skole | Skolens fulle navn slik det er i øyeblikket. |
| S7 | Fylkesnr | J | N2 | 03 | Fylket skolen ligger i. Oftest samme som de to første sifrene i S3, unntatt for privatskoler. |
| S8 | Kommunetall | J | N2 | 01 | Skolens kommunetall. S7+S8 utgjør tilsammen et gyldig norsk firesifret kommunenr slik de er definert av SSB. |
| S9 | Bydel |  | A |  | Frivillig. Bydelsnavn for de største byene som har offisielle bydelsadministrasjoner. Bruk helst navnet her siden inndeling og nummerering stadig endres... Bruk bydelsnr dersom navnet er ukjent. (SO har blitt spurt om bydelsstatistikk før...) |
| S10 | Skoletype | J | A1 | F | F=fylkeskommunal P=privat K=kommunal S=statlig U=utenlandsk (se side 24 for skoler med manglende orgnr) |
| S11 | Eksamensrett |  | A1 | J | J eller ingenting. Om skolen har eksamensrett. |
| S12 | Orgnr_eier |  | N9 |  | Dersom orgnr i S1 er eid eller er en filial av et annet orgnr. S12 er oftest mest aktuelt for private skoler. |
| S13 | Kontaktperson | J | A | Donald Duck | Navn på kontaktperson for NVB på skolen |
| S14 | Kontaktperson_tittel |  | A | Rektor | Vedkommendes rolle på skolen, f.eks. rektor, inspektør, sekretær etc |
| S15 | Kontaktperson_epost |  | A | 97713246 | E-postadresse til kontaktpersonen. |
| S16 | Kontaktperson_tlf |  | A | 97713246 | Telefonnr til kontaktperson. |
| S17 | Kontaktperson2 |  | A |  | Tilsvarende S13. Annen person. |
| S18 | Kontaktperson2_tittel |  | A |  | Tilsvarende S14 |
| S19 | Kontaktperson2_epost |  | A | 97713246 | Tilsvarende S15 |
| S20 | Kontaktperson2_tlf |  | A |  | Tilsvarende S16 |
| S21 | Adrlinje1 |  | A |  | Skolens postadresse |
| S22 | Adrlinje2 |  |  |  | Skolens postadresse |
| S23 | Adrpostnr |  | N04 | 6440 | Skolens postadresse, postnr. Skal være utfylt for norske adresser. Skal ikke være utfylt dersom S25 er utfylt. Skal kun inneholde norske postnr, utenlandske postnr flyttes over til S24. |
| S24 | Adrpoststed | J | A | Elnesvågen | Skolens postadresse, poststed. |
| S25 | Adrlandnavn |  | A |  | Skolens postadresse, land. Skal aldri inneholde Norge, Noreg, Norway o.l. Kun andre land, helst på engelsk. S23 er alltid blank hvis S25 er utfylt og omvendt. |
| S26 | Adrbesoek |  | A |  | Skolens besøksardresse, gatenavn+nr eller sted. Ikke fyll ut S26-S29 dersom besøksadresse og postadresse er den samme. |
| S27 | Adrpostnr_besoek |  | N04 |  | Skolens besøksadresse, postnr. Norsk postnr hvis utfylt. Utenlandske postnr flyttes over til S28. |
| S28 | Adrpoststed_besoek |  | A |  | Skolens besøksadresse, poststed. |
| S29 | Adrlandnavn_besoek |  | A |  | Skolens besøksadresse, land. S27 skal ikke være utfylt hvis S29 er det og omvendt. |
| S30 | Telefonnr | J | A | 71232100 | Skolens telefonnr |
| S31 | Telefaksnr |  | A | 71232101 | Skolens telefaksnr |
| S32 | Epost |  | A | post@skole.no | Skolens epostadresse, bør være utfylt dersom S15 og S19 er blanke. Flere adresser adskilles med , (komma) |
| S33 | Webadresse |  | A | www.skole.no | Skolens hjemmeside på internettet... http:// er unødvendig |

## Vgdok-linjer ¤V

Spesielt om vgdoknr

Feltet Vgdoknr er unikt og skal aldri gjenbrukes dersom dokumentet er utstedt eller sendt inn. Hvis et vitnemål eller kompetansebevis skal rettes endres skal det få et nytt vgdoknr og det gamle skal annulleres (¤D-linje, se side x) selv om endringen er minimal. SO viser fram vitnemål til søkere til høyere utdanning og må da kunne vise nøyaktig det samme som står på orginaldokumentet på papir.

Spesielt om Primaervm

…mer…

Gjelder både

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤V | Alltid ¤V |
| V1 | Vgdoknr | Ja | A18 | K97995898620080001 (på en linje) | Vgdoknr (identifikator). Første bokstav er V for vitnemål K for kompetansebevis Og følges av orgnr ni siffer for utstedelsesorganisasjonen (oftest en skole). Deretter årstall, fire siffer. Deretter et løpenr, fire siffer. Her kan også gamle vmnr stå: 13 siffer. (Ingen syslev lager nye vgdoknr på gamle vm) |
| V2 | Foerstegangsvm |  | A1 | J | J=ja N=nei Primærvitnemål heter det i R94: Samme felt. |
| V4 | Reformkode | Ja | A3 | KL | KL=Kunnskapsløftdokument R94=Reform94-dokument |
| V5 | Vgdoktype | Ja | A2 | KB | VM = vitnemål KB = kompetansebevis |
| V6 | Avgangsaar | Ja | N4 | 2008 | Avgangsår. Må ikke forveksles med årstallet i V9-Dato_utstedt, årstallene i V9 og V6 kan være forskjellig. Skal normalt være likt tegnene 11-14 i felt V1. Skal også settes for kompetansebevis. Det året man har fullført og bestått vitnemålet. Etter de gamle reglene (som gjelder fremdeles?) skal det gamle året stå, selv om det er forbedringer. Bør presiseres sentralt. |
| V7 | Orgnr | Ja | N9 | 979958986 | Utsteder, organisasjonsnr. Tegn 2-10 i V1. |
| V9 | Utstedersted | Ja | A | Bergen | Utstedelsessted. Stedsnavn i ”sted og dato” som står ved siden av underskriftene. |
| V10 | Dato_utstedt | Ja | D8 | 20081224 | Utstedelsesdato. Datoen i ”sted og dato” som står ved siden av underskriftene. |
| V11 | Skolenavn | Ja | A | Borgen skole | Skolens navn slik det står på dokumentet |
| V12 | Rektornavn | Ja | A | Randi Rektor | Rektoren eller den ansvarlige som har skrevet under. |
| V13 | Underskrivernavn | Ja | A | Sara Sekretær | Den andre personen som skrev under. Kontaktperson for dokumentet. Det skal vel alltid være to? ”For Sara Sekretær” |
| V14 | Foedtdato | Ja | N06 | 010871 | Elevens/privatistens/lærlingens fødselsdato på formen DDMMÅÅ. Første del av det 11-sifrede norske fødselsnummeret. Kan være et såkalt D-nr som starter på DD+40. |
| V15 | Personnummer |  | N05 | 34567 | Elevens/privatistens/lærlingens personnummer. De fem siste sifrene av det 11-sifrede fødselsnummeret. Ikke obligatorisk, men skal normalt settes. Det gis FEIL dersom de to bakerste kontrollsifrene er gale. |
| V16 | Personnavn | Ja | A | Erik Elev | Elevens/privatistens/lærlingens fulle navn. Fornavn, eventuelle mellomnavn og Etternavn. (To felt?) |
| V17 | Dispensasjonskode |  | A1 | D | D eller F for R94-vitnemål. Mer… |
| V18 | Gsk_ok |  | A1 | J | J, N eller blank. Feltet angir om det stod noe ala ”…og har oppnådd generell studiekompetanse” på dokumentet. Feltet brukes av SO til å gjenskape et skjermvitnemål som er mest mulig likt papirvitnemålet. J her vil gi VARSEL dersom kontrollmotoren finner ut at det er gsk likevel, unntatt for yrkesfaglige vm. (Og kanskje et VARSEL i det omvendte tilfellet også, der V18=J uten at gsk er oppnådd iflg kontrollmotoren) Trigger teksten ”…og har oppnådd generell studiekompetanse” i SOs fremvisning av vitnemål. |
| V20 | Omfang | Ja | N4 | 2345 | Omfangstallet som står på vitnemålset/kompetansebeviset. Feltet brukes både for R94-vitnemål og KL-dokumenter selv om det er forskjellige tallskalaer. |
| V22 | Orden |  | A | God | Åtte lovlige feltverdier i V22 og V23: God Nokså god Lite god G N L NG LG V22 er obligatorisk når V5=VM eller når det er ført minst en standpunktkarakter. V23 er obligatorisk når V4=KL og V5=VM |
| V23 | Adferd |  | A | Nokså god |  |
| V24 | Antall_vedlegg |  | N |  | Blank eller et heltall. |
| V25 | Filnavn_vedlegg |  | A |  | Filnavn eller mappenavn for vedleggsdokumentet/-ene i .zip-fil eller .tar.gz-fil. Ikke obligatorisk felt selv om V24 > 0. Se kap. 8 side 20. |
| V26 | Maalformkode |  | A1 | B | B eller N eller S angir om orginaldokumentet ble skrevet ut på hhv bokmål, nynorsk eller nord-samisk. Foretrukket målform for fremvisning. |

## Vgdokpromr-linjer ¤P

Vgdokpromr-tabellen har en linje pr programområde på et dokument. Normalt 3 stk pr vitnemål og 1 på kompetansebevis, men kan være 0 (ingen ¤P-linjer) for kompetansebevis med kun fellesfag.

¤P-linjer må ha en ¤V-linje i filen med samme Vgdoknr.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤P | Alltid ¤P |
| P1 | Vgdoknr | Ja | A18 | V97995898620080002 (en linje) | Dokumentidentifikatoren. |
| P2 | Promrkode | Ja | A | STUSP1---- | Lovlige koder er programområdekoder som er eller har vært eksportert fra Grep. Tilsvarer kurskode1-3 i $V-linjene R94. |
| P3 | Nivaakode | Ja | A3 | VG1 | VG1, VG2, VG3, VG4 eller VG5. Det kan være flere med samme Nivaakode i samme dokument. Nivaakode er altså ikke unikt. |
| P4 | Paastandkode |  | A1 | F | Blank=står ingenting B=Bestått F=Fullført (”Bestått” står på vitnemålnivå, ikke pr år, når dokumenttypen er VM). |
| P5 | Paastand |  | A | Fullført | Hva som faktisk stod på dokumentet. |
| P6 | Fravaer_dager |  | N6.2 / - |  | Fravær dette året, dager. Normalt heltall. Kan også være strek (minustegn). Obligatorisk hvis minst en standpunktkarakter. Fravær dette året, timer. Normalt heltall. Kan også være strek (minustegn). Obligatorisk hvis minst en standpunktkarakter. |
| P7 | Fravaer_timer |  | N6.2 / - |  |  |
| P8 | Utdprogramkode |  | A |  | Frivillig felt. Bør kunne avledes fra P2-Promrkode og Grep. Tilsvarer $V.Studieretningkode1-3 i R94. Forsikring om at fremvisning av vitnemål i SO blir som papirdokumentet. Utdanningsprogrammet står på dokumentet for hvert programområde. |
| P9 | Aarstall |  | N4 |  | Valgfritt. (P9=V6-Avgangsaar for siste P3). |

## Vgdokfag-linjer ¤F

Det skal eksistere en ¤F-linje for hvert vitnemålsfag som føres på vitnemålet/kompetansebeviset. Det skal være minst en ¤F for hver ¤V. F2-Fagkode inngår i primærnøkkelen, det kan aldri være mer enn en av samme fagkode på samme dokument.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤F | Alltid ¤F |
| F1 | Vgdoknr | Ja | A18 | V97995898620080002 (en linje) | Dokumentidentifikatoren |
| F2 | Fagkode | Ja | A10 | KRO1001 | En fagkode som er eller har vært definert av Grep. |
| F3 | Fagtypekode | Ja | A2 | FF | Obligatorisk kun for KL-vitnemål. FF=Fellesfag FP=Felles programfag VP=Valgfritt programfag PF=Prosjekt til fordypning |
| F4 | Linjenr | Ja | N2 | 23 | Et sorteringsnr som avgjør rekkefølgen av fagene på dokumentet innen. |
| F5 | Karakter_standpunkt |  | A2 | D | 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller: D = deltatt F = fritatt, må da sette FAMnn-merknadkode R = realkompetanse B = bestått BM = bestått meget godt IB = ikke bestått GK=Godkjent (og kanskje flere, lovlige koder burde vært definert i Grep, men finnes kanskje i skolesystemene?) |
| F6 | Karakter_eksamen |  | A2 | 6 | …som over…, kan være blank. D=Deltatt skal ikke stå i F5. |
| F7 | Eksamensform |  | A2 | S | Blank S = Skriftlig eksamen M = Muntlig eksamen MP = Muntlig-praktisk eksamen P = Praktisk eksamen (Kontroll.exe vil kontrollere dette mot Grep?) F6 er obligatorisk når F5 er satt, unntatt F5=F. F5 er oblibatorisk når F6 er satt. |
| F8 | Omfang |  | N |  | Tallet som står på dokumentet, dvs blank settes i stedet for --. Settes når omfang står ved siden av fagkoden på dokumentet. Hvorvidt det som er satt i F7 brukes i omfangskontrollene, avgjøres av om fagkoden har omgang_overstyrbart = J i fagregisteret. |
| F9 | Terminkode | Ja | A1 | V | Het tidligere eksamenstermin. Bruker kodene V for vår og H for høst. I gamle kontroll.exe var også måneder lovlige og det har tidligere vært sendt 05 og 12 her, men nå brukes kun V og H. |
| F10 | Aar | Ja | N4 | 2008 | År. Eksamensår. På dokumentene står for eksempel V08, dette oversettes til F9=V og F10=2008 i filformatet. |
| F12 | Fagstatuskode |  | A1 |  | Personens status i faget. E = Elevfag P = Privatistfag A = Alternativ opplæringsplan R = Realkompetansevurdert i faget G = ….. K = Klage (S = Sluttet i faget, NVB får aldri S) (H = …, NVB får aldri H) (U = …, NVB får aldri U) P her gir feil når det er satt standpunktkarakter. Normalt bare P eller blank til NVB. |
| F13 | Merknadkode |  | A5 | FAM11 | En lovlig merknadskode definert i Grep |
| F14 | Merknadparameter1 |  | A | VG4003 | En parameter til merknaden dersom merknadsteksten i Grep inneholder <år> eller <fagkode> eller <noeannet>. Kan være for eksempel et årstall eller en R94-fagkode. |
| F15 | Merknadparameter2 |  | A |  | …som over… Settes når det finnes to <parametre> i meldingsteksten fra Grep. |
| F16 | Fordypningsfag |  | A1 | J | Blank eller J. Skal være blank i KL-dokumenter. Skal være J i R94-vitnemål hvis fagkoden inngår i fordypning, føres bare på fagkoden for høyeste nivå. |
| F17 | Fagnavn |  | A |  | Normalt blank, men kan være satt for valgfag og lignende. Kontroll.exe varsler hvis F17 er satt i KL-dokumenter siden KL-dokumenter ikke har brukerstyrte fagnavn. F17 brukes kun for R94-vitnemål og da typisk ved VL....-fagkoder (valgfag). |

## Vgdokmerknad-linjer ¤M

Merknader til enkeltfag eller til dokumentet (vitnemålet) som helhet.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤M | Alltid ¤M |
| M1 | Vgdoknr | Ja | A18 | V97995898620080002 (en linje) | Dokumentidentifikatoren |
| M2 | Merknadsnr | Ja | N | 2 | Løpenr for mernaden. Avgjør rekkefølgen dersom det er mer enn en merknad pr dokument. |
| M3 | Merknadkode | Ja | A5 | VMM02 | VMMnn der nn er et tosifret tall. Som definert av Grep. Kun VMM-merknader, ikke FAMnn. FAMnn settes i F12 i ¤F. M3 er obligatorisk for eventuelle ¤M når V4-Reformkode=KL. For R94-vitnemål kan M3 være = ’VMR94’ og hele merknaden ligge in M4. |
| M4 | Merknadparameter |  | A | 2004 | For eksempel et årstall eller en R94-fagkode. Om A4 og A5 skal settes kommer an på om merknadsteksten bak A3-merknadskode krever en eller to parametre. |
| M5 | Merknadparameter2 |  | A |  |  |
| M6 | Merknadtypekode |  | A4 | DISP | Feltet settes kun for R94-vitnemål. Mulige verdier er som før DISP=dispensasjonsmerknad PRIM=primærvitnemålsmerknad FORS=forsøksmerknad ANN=andre vitnemålsmerknader). |
| M7 | Sidekode |  | A1 | F | F eller B. (Forsiden eller baksiden) Angir hvor merknaden på dokumentet stod. F for alle KL-dokumenter. |
| M8 | Promrkode |  | A |  | Settes normalt ikke. Kun hvis merknaden tilhører en programområde og ikke vitnemålen som helhet. |
| M9 | Linjenr |  | N |  | Brukes bare for R94-vitnemål |
| M10 | Merknadstekst |  | A |  | Brukes bare for R94-vitnemål |

## Vgdokannullering-linjer ¤D

Når utstederskole retter, endrer eller trekker tilbake dokumenter (vitnemål/kompetansebevis), skal det utstedte dokumentet annulleres.  Evt nytt dokument som erstatter det gamle, skal ha nytt vgdoknr.

Når dokumentet annulleres, skal det lages en ¤D-transaksjon i det skoleadministrative systemet, som oversendes som ¤D-linjer til NVB. I NVB slettes ikke annullerte vitnemål, men blir liggende med vitnemålstatuskode A, noe som tas hensyn til i SO-systemet slik at annullerte vitnemål ikke brukes selv om de kan vises frem både til saksbehandler og eleven selv. (Da med annulleringsinformasjon i rød skrift i tillegg)

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤D | Alltid ¤D |
| D1 | Vgdoknr | Ja | A18 | V97995898620080002 (en linje) | Dokumentidentifikatoren |
| D2 | Dato_annullert | Ja | D8 | 20080909 | Datoen når annulleringsvedtaket ble gjort. Dato på formen ÅÅÅÅMMDD. |
| D3 | Saksbehandler | Ja | A | Anna Annullerer | Saksbehandler som annullerte dokumentet. Den SO, univ. og høgskoler kan kontakte ved spørsmål. (Vises til søker? Husker ikke…) Bruk helst personens navn, ikke brukernavnet. |
| D4 | Vgdoknr_erstattes_av |  | A18 | V97995898620080020 | Hvilket dokument som erstatter dette. Trenger ikke å være satt, men bør settes hvis det er kjent. |
| D5 | Annulleringaarsakkode | Ja | A3 | KLA | Årsak til annullering. Kodene er som i R94: KLA=Ny karakter etter klage. FEI=Pga feilføring NVB=Annullert av NVB sentralt, for eksempel etter fax m/underskrift. (Intern SO-kode) ANN=Annen årsak. |
| D6 | Merknad |  | A | …tekst… | Hvis man har en merknad/kommentar om annulleringen. |

# Feltene i resultatfilen

Første linje i resultatfilen starter alltid på ¤R

Så kommer null, en eller flere meldingslinjer som starter på ¤E og som har blank E2-Kontrollnr.

Deretter kommer null, en eller flere kontrollresultater ¤K som hver har har null, en eller flere ¤E (med E2-Kontrollnr satt) og så  null, en eller flere ¤L under seg før det eventuelt kommer en ny ¤K.

Eksempel på linjerekkefølge, starten i hver linje på en resultatfil med 11 linjer:

¤R¤…

¤E¤…

¤E¤…

¤K¤1¤…

¤E¤…

¤E¤…

¤L¤…

¤L¤…

¤L¤…

¤K¤2¤…

¤L¤…

¤K¤3¤…

¤E¤…

Første ¤K har to ¤E og tre ¤L.

Andre ¤K har ingen ¤E og en ¤L.

Tredje ¤K har en ¤E og ingen ¤L.

¤R vil tilsvare resultatfilens $A i det gamle formatet. Omdøpt til R (resultat) for ikke å forveksles med startlinjene i inputfilen.

¤E tilsvarer $E i de gamle formatet, men har en del flere felter, bl.a. fordi meldingene nå har en klass og en type og kan være parametriserte. Før var det kun systemfeil og filmeldinger som fantes i $E, nå tas det sikte på at også fagmeldingene skal ut i ¤E selv om de også ligger som tekst i ¤L-linjene.

¤K vil tilsvare $K i de gamle formatet

¤L vil tilsvare $L i de gamle formatet

Kontroll.exe sin opsjon –f styrer om resultatfilen får fast feltbredde eller være skilletegnbasert. Med fast feltbredde blir formatet som før, bortsett fra noen utvidere feltbredder (for eksempel for Vgdoknr A18).

## Resultatfiltopplinjen ¤R

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤R | Alltid ¤R |
| R1 | Versjon | Ja | A10 | 10.0a | Versjon av lokal kontroll.exe |
| R2 | Versjonsdato | Ja | D8 | 20080917 | Når versjonen i R1 ble distribuert første gang |
| R3 | Versjon_server |  | A10 | 10.1 | Hvilken versjon kontrollene er kjørt mot. R3 settes kun ved bruk av -s eller -S. |
| R4 | Versjonsdato_server |  | D8 | 20080919 | Når versjonen i R3 ble distribuert eller tatt i bruk offentlig første gang. R4 settes kun ved bruk av -s eller -S. |
| R5 | Versjonsdato_neste | Ja | D8 | 20081015 | Når neste versjon av nedlastbar kontroll.exe antas å være klar. Det gis et varsel (rød tekst) i resultatrapporten når datoen er utløpt. Innen R5 bør alle sjekke om det finnes en nyere versjon på www.samordnaopptak.no/nvb og installere den. |
| R6 | Tidspunkt | Ja | T14 | 20080917145100 | Når resultatfilen ble laget. |
| R7 | Kjoeretid | Ja | N6.2 | 123.45 | Kjøretid i sekunder. Ved bruk av -S er dette kjøretiden fra server mottok input til resultatet ble sendt tilbake. |
| R8 | Antall_linjer | Ja | N8 | 234 | Antall linjer i filen, inkl denne ¤R-linjen. |
| R9 | Antall_E_linjer | Ja | N8 | 7 | Antall ¤E-linjer i filen. |
| R10 | Antall_K_linjer | Ja | N8 | 13 | Antall ¤K-linjer i filen. Dvs antall kontrollerresultater. Normalt = antall dokumenter kontrollert. |
| R11 | Antall_L_linjer | Ja | N8 | 49 | Antall ¤L-linjer i filen. Antall logg-linjer. |

## Kontrollresultat-linjer ¤K

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤K | Alltid ¤K |
| K1 | Kontrollnr | Ja | N7 | 1 | Entydig løpenr. 1, 2, 3 osv for å skille kontrollene fra hverandre i ¤E og ¤L. Ingen ¤K i samme fil har samme K1. |
| K2 | Vgdoknr | Ja | A18 |  | Vgdoknr, dokumentidentifikator. Vitnemålsnr eller kompetansebevisnr til dokumentet som dette resultatet gjelder. |
| K3 | Kravkode | Ja | A40 |  | Hvilket krav kontrollen ble kjørt mot. |
| K4 | Tidspunkt | Ja | T14 | 20080917162800 | Når kontrollen startet. Dato og klokkeslett. |
| K5 | Resultattype | Ja | A1 | B | Boolsk, Tall eller Error. Tre lovlige koder: B, T eller E. |
| K6 | Resultatkode |  | A5 | SANN | Blank, SANN eller USANN. Blank dersom K5 = T eller E. Satt dersom K5=B (til SANN eller USANN). |
| K7 | Resultatall |  | N9.4 | 45.2 | Blank eller et desimaltall. Inneholder tall dersom K5=T. |
| K8 | Antall_fag |  | N6 |  |  |
| K9 | Omfang |  | N6 |  |  |
| K10 | Vekt |  | N6 |  |  |
| K11 | Antall_tallkarakterer |  | N6 |  |  |
| K12 | Sum_tallkarakterer |  | N6 |  |  |
| K13 | Snitt_tallkarakterer |  | N9.4 |  |  |
| K14 | Antall_fordypninger_foert |  | N6 |  |  |
| K15 | Var1 |  | A200 |  | K15-K18 er interne felt som kun brukes under debugging/feilfinning. |
| K16 | Var2 |  | A200 |  |  |
| K17 | Var3 |  | A200 |  |  |
| K18 | Var4 |  | A200 |  |  |

## Feilmeldings-/meldingslinjer ¤E (error)

Navnet E (for error) kan være misvisende siden meldingene kan også være av typen TIPS og annet som ikke er feil. Bokstaven E er likevel beholdt fra det gamle formatet.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤E | Alltid ¤E |
| E1 | Meldingsnr | Ja | N8 | 3 | Entydig løpenr 1, 2, 3 osv. Ingen ¤E i samme fil har samme E1. |
| E2 | Kontrollnr |  | N7 | 1 | Blank eller et K1-Kontrollnr fra en ¤K i samme fil. Blank dersom dette er en generell melding uavhengig av et bestemt dokument. Satt dersom meldingen gjelder et dokument. |
| E3 | Meldingsklasse | Ja | A6 | FIL | Sier om dette er en melding fra filkontrollene, fagkontrollene eller en system-feilmelding. Lovlige koder: SYSTEM FIL FAG |
| E4 | Meldingstype | Ja | A6 | FEIL | Sier noe om alvorlighetsgraden. Kodene er: UTGÅTT – Vil trolig ikke brukes, men kan brukes dersom man ønsker å ha med seg ”pensjonerte” meldinger som enten er utgått eller overtatt av andre. INFO – Ingen feil, men kanskje noe som er nyttig å vite. TIPS – Hint om hva som kanskje er feil, for eksempel manglende fagkoder. VARSEL – Kanskje feil, må sannsynligvis rettes. FEIL – Feilmelding. Må rettes. Vitnemål med en eller flere E4=FEIL importeres ikke i NVB og skal ikke skrives ut. |
| E5 | Meldingskode | Ja | A5 | KM101 | Feilkoden. Denne feilkoden er konstant selv om selve feilteksten i E6 endres pga skrivefeil og annet. Muliggjør egen dokumentasjon på nettet. KM000-KM099 Er systemfeil (E3=SYSTEM), KM100-KM499 er filkontrollmeldinger (E3=FIL), KM500-KM999 er fagkontrollmeldinger (dvs E3=FAG for disse). |
| E6 | Meldingstekst | Ja | A | Fag <fagkode> mangler. | Selve meldingsteksten. Linjeskift i meldingen vil være erstattet av de to tegnene \n på filen (dette gjelder også E7-E10). Ved bruk av kjøreopsjon –p vil meldingsteksten bli parametrisert og felt E7-E10 kan bli tatt i bruk. At meldingsteksten parametriseres betyr at meldingsteksten inneholder plassavholdere som for eksempel <årstall> eller <fagkode> der brukeren skal se et årstall eller en fagkode. Altså < fulgt av en eller flere bokstaver, tall eller tegnet _ fulgt av >. Alt uten mellomrom. |
| E7 | Parameter1 |  | A | NOR4004 | Plugges inn i første [felt] når E6-meldingen skal vises frem. Evt med egen farge for parameterverdien. E7-E10 vil aldri være satt uten at kjøreopsjon –p er brukt. Mer om den side 7. |
| E8 | Parameter2 |  | A | 2008 | Plugges inn i andre [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E9 | Parameter3 |  | A | AA1005 | Plugges inn i tredje [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E10 | Parameter4 |  | A | VG4064 | Plugges inn i fjerde [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E11 | Parameter5 |  | A |  | Plugges inn i femte [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E12 | Parameter6 |  | A |  | Plugges inn i sjette [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E13 | Parameter7 |  | A |  | Plugges inn i syvende [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E14 | Parameter8 |  | A |  | Plugges inn i åttende [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E15 | Parameter9 |  | A |  | Plugges inn i niende [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |
| E16 | Parameter10 |  | A |  | Plugges inn i tiende [felt] i E6 når meldingen vises frem. Evt med egen farge. |

## Logglinjer ¤L

Loggen fra Fagkontrollene.

| Feltnr | Feltnavn | Obl | Format | Eksempel | Forklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | Linjetype | Ja | A2 | ¤L | Alltid ¤L |
| L1 | Kontrollnr | Ja | N | 1 | Et K1-Kontrollnr fra en ¤K i samme fil. Hvilken kontroll (dokument, vitnemål) denne logglinjen tilhører. |
| L2 | Linjenr | Ja | N | 23 | Linjenr innen hver kontroll. Øverste ¤L under hver ¤K starter på 1. |
| L3 | Loggtekst |  | A |  | Denne linjen i loggen. |

# Vedlegg, zip-fil

Det er åpnet for innsending av vedleggfiler sammen med en vanlig datafil, men det er ikke påkrevd i første omgang.

Vedleggfilene kan ha et hvilket som helst utskrivbart format. PDF- eller Word-filer f.eks.

Innsending skjer ved å sende inn både datafilen (med ¤-linjene) og vedleggsfilene pakket i en .ZIP-fil. V25-feltet (pluss evt M9) i hvert dokument (dokumentmerknad) angir vedleggets filnavn i .zip-filen.

Datafilen inne i .zip-filen må ha nøyaktig samme navn som .zip-filen selv, bortsett fra filendelsene. Unngå også undermapper inni .zip-filen.

.tar-filer (eller .tar.gz eller .tgz) er et alternativ til .zip, de samme regler skissert over gjelder her, bortsett fra pakkeformat og filendelse.

# Organisasjonsnummer, kontrollsiffer

SOs NVB-database bruker orgnr som primærnøkkel for dokumentutsteder.

## Gyldige orgnr

Alle orgnr-felter i filen skal være et ni-sifret organisasjonsnummer som normalt starter på 8 eller 9 og finnes i NVBs skoleregister og hos www.brreg.no. Vha det bakerste sifferet i orgnr’et kan man avgjøre om orgnr er et gyldig orgnr, eller om det har skjedd en tastefeil. De ni sifrene skal ligge etter hverandre på filen uten mellomrom eller andre skilletegn. (Hvordan man velger å vise det på skjermen eller ta i mot inntasting er en uavhengig sak).

Det bør heller ikke være slik at skolene må taste inn orgnr for hver filinnsending eller lignende. Det bør evt ligge fast i ”Preferences” eller i en .INI-fil på det skoleadministrative systemet. Og der skolene evt gis mulighet til å endre eller sette orgnr, kan det være en tekst a la ”husk å kontrollere dette mot skoleregisteret på www.samordnaopptak.no/nvb for unngå at du bruker feil eller en annen skoles orgnr”.

## Kontrollsiffer

Det bakerste sifferet er et kontrollsiffer som avledes av de åtte sifrene foran. Poenget med kontrollsifferet er å hindre gale inntastinger. (Fødselsnummer, VISA-nummer, og ofte KID-numre på regninger har også lignende kontrollsifre). Algoritmen for kontroll av riktig orgnr er slik: (det gyldige orgnr 842872022 brukes her som eksempel):

|  | Siffer 1 | Siffer 2 | Siffer 3 | Siffer 4 | Siffer 5 | Siffer 6 | Siffer 7 | Siffer 8 | Siffer 9 | Sum O*V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O = Orgnr | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| V = Vekt fast tall | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| O * V | 24 | 8 | 14 | 48 | 35 | 8 | 0 | 4 | 2 | 143 |

Det hele avgjøres så av om summen dividert på 11 gir et tall uten rest (et heltall). Dette er tilfelle her siden 143 / 11 = 13 komma null. Derfor har 842872022 gyldig kontrollsiffer og er høyst sannsynlig ikke en inntastingsfeil. Algoritmen kan nemlig gi ok selv om man taster feil, men det krever at minst to av sifrene er gale.

## Orgnr for utenlandske skoler

For utenlandske skoler uten norsk orgnr tar SO sikte på å benytte ”dummy-orgnr”, fiktive orgnr, som ikke starter på 8 eller 9. For eksempel 7. Disse vil også ha riktig kontrollsifre. Utenlandske skoler, eller systemer som leverer til dem, tar kontakt med SO om dette. Det må presiseres at disse fiktige orgnumrene ikke skal spres slik at noen misforstår og tar de i bruk andre steder enn for kontrollmotoren og NVB.

# Versjonsnummer for kontroll.exe

Kontroll.exe får et nytt versjonsnr hver år. I 2009 (inkl høsten 2008) er vi kommet til versjon 10. For nye versjoner innen samme år økes 10-delsdesimalen. For mindre endringer som enten gjelder noen få skoler eller med mindre betydningsfulle endringer som ikke trenger å lastes ned av alle økes 100-delsdesimalen.

For å angi at det er en tidlig eksperimentell versjon (alfaversjon) settes en a bak versjonsnummeret, en nesten endelig versjon (betaversjon) angis med en b bak versjonsnummeret.

# Operativsystem / teknisk info

Kontroll.exe kjører på Windows.

De som er interessert i å kjøre på Linux, Mac OSX eller noe annet kan ta kontakt.

Kontrollmotoren er skrevet i Perl 5.8 og skal dermed kunne kjøres på alle operativsystemer der Perl kan installeres. Dvs de fleste.

Den er utviklet i og testet på Linux og deretter ”kompilert” til en Microsoft .exe-fil vha ActiveState.com sin PerlApp.

Fagkontrolldelen av kontrollmotoren finnes også i en PL/SQL-modul for Oracle som er tilgjengelig ved forespørsel. Denne kjører internt hos SO (i tillegg til perl-varianten) samt hos universitets- og høgskolesystemene FS (Felles studentsystem) og MSTAS fra IST.